# التمرين العملي الثاني عشر

استخلاص الحدود والمجاري المائية للأودية

الهدف: يتعرف الطالب على طريقة استخلاص حدود الوادي ومجاريه المائية  من منظومة الارتفاعات الرقمية.

المهمة الأولى: استخلاص حدود الأودية

- شغل البرنامج إدريسي (Idrisi 32) من القائمة ابدأ (Start) بجهاز الحاسب.

- اعرض منظومة الارتفاعات الرقمية لأثيوبيا ETDEM  الموجودة في المجلد

C:\Idrisi32 Tutorial\Using Idrisi32

- اختر القائمة المنسدلة GIS Analysis.

- اختر الخيار Surface Analysis              Feature Extraction               WATERSHED  .

- عندما تظهر لك نافذة جديدة أدخل المعلومات التالية

- أسم منظومة المعلومات الرقمية ETDEM

- اسم ملف المخرجات Watershed500 حيث 500 هي قيمة العتبة والتي تمثل عدد الخلايا في أصغر وادي فرعي يجب استخلاصه من المنطقة.

- اختر الخيار Automatic  وضع قيمة العتبة (Area Threshold) 500

- اختر خيار Exclude background value  وضع القيمة صفر في المستطيل المجاور للخيار.

- ضع عنوان مثل Watersheds greater than 500 cells in Ethiopia ثم اختر كلمة OK.

- تظهر لك خريطة خلوية توضح جميع الأودية التي لها مساحات أكبر من 500 خلية بأثيوبيا.

- للتأكد من أن جميع مساحات الأودية الفرعية المستخلصة أكبر من قيمة العتبة (500 خلية) أحسب مساحات جميع الأودية المستخلصة وأعرضها بجدول. وذلك باستخدام البرنامج الفرعي Area  الموجود ضمن المجموعة Databae Query ضمن القائمة المنسدلة GIS Analysis. لاحظ أنه يجب اختيار وحدة المساحة خلايا (cells) وطريقة عرض النتائج كجدول Tabular.

- حول الخريطة الخلوية إلى خطية حسب الخطوات التالية:

- اختر القائمة المنسدلة Reformat.

- اختر الخيار Raster/Vector Conversion              PolyVec                  وأكمل المعلومات التالية:

- أختر خيار Idrisi polygon file  وأكتب اسم الملف الخلوي Watershed500  كملف مدخل ثم استخدم نفس الاسم للملف الخطي المخرج ثم اضغط على الزر OK.

- تظهر خريطة الأودية بصورة خطية.

- أضف الخريطة الخطية للحدود الأودية مستخدما ملف الرموزuniform white  كطبقة على الملف الخلوي لمنظومة الارتفاعات الرقمية ETDEM.

- أضف الخريطة الخطية للحدود الأودية مستخدما ملف الرموزuniform white  كطبقة على الملف الخلوي للأودية الفرعية Watershed500.

- أعد نفس الخطوات السابقة باستخدام قيم العتبة 1000 و 1500 و 2000 و 2500 و 3000 وأكتب ملاحظاتك على الفرق بين النتائج.

المهمة الثانية: استخلاص المجاري المائية

- اختر القائمة المنسدلة GIS Analysis.

- اختر الخيار Surface Analysis              Feature Extraction               Runoff  .

- عندما تظهر لك نافذة جديدة أدخل المعلومات التالية:

- ETDEM في خانة ملف المدخلات (input surface image) و هو منظومة المعلومات الرقمية.

- Runoff1 في خانة ملف المخرجات (output image)

- اختر الخيار Perform pit removal  إزالة الحفر من منظومة الارتفاعات الرقمية.

- اختر خيار define background areas that should not be processed  وضع القيمة صفر في المستطيل المجاور للخيار.

- ثم اختر كلمة OK.

- تظهر لك خريطة خلوية  تحمل كل خليه فيها قيمة تمثل عدد الخلايا التي تصب فيها.

- الخلايا التي تحمل قيم كبيرة هي التي تمثل المجاري الرئيسية بالأودية.

- استخدم إعادة التصنيف RECLASS لتحديد الخلايا التي تعتبر أجزاء من المجاري المائية حسب الخطوات التالية:

- اختر القائمة المنسدلة GIS Analysis.

- اختر الخيار Database query              RECLASS  وعندما تظهر نافذة جديدة أكمل المعلومات التالية:

- أسم الملف المدخل Runoff1

- اسم ملف المخرجات channels1

- اعط القيمة صفر لجميع القيم من صفر إلى 1000و أعطى القيمة 1 لجميع القيم من 1000 إلى 9999999

- حول الملف الخلوي الناتج إلى ملف خطي بنفس الاسم Channels1 وذلك عن طريق القائمة Reformat  بواسطة البرنامج الفرعي Raster/Vector Conversion                lineVec

- اعرض خريطة خطية موضحا عليها حدود الأودية والمجاري المائية بأثيوبيا.

إعداد خريطة اتجاه السريان:

- وفيها يتم تحديد اتجاه السريان لكل خلية من خلايا منظومة الارتفاعات الرقمية بحيث تحمل كل خلية أحد الأرقام التالية

| اتجاه السريان | شمال | شمال شرقي | شرق | جنوب شرقي | جنوب | جنوب غربي | غرب | شمال غربي | عدم السريان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | 360 | 45 | 90 | 115 | 180 | 225 | 270 | 315 | -1 |

- اختر القائمة المنسدلة GIS Analysis.

- اختر الخيار Surface Analysis              Feature Extraction              Flow.

- عندما تظهر لك نافذة جديدة أدخل المعلومات التالية

- أسم منظومة المعلومات الرقمية ETDEM

- اسم ملف المخرجات Flow1

- اختر الخيار Perform pit removal  إزالة الحفر من منظومة الارتفاعات الرقمية.

- اختر خيار define background areas that should not be processed  وضع القيمة صفر في المستطيل المجاور للخيار.

تعرف على قيم اتجاه السريان لبعض الخلايا في الطبقة الخلوية المنتجة.