# التمرين العملي الحادي عشر

إنتاج خريطة تمثل مضلعات ثايسن لمحطات قياس الأمطار

تقسيم الوادي إلى مضلعات كل مضلع يمثل محطة من محطات قياس المطر:

- اختر القائمة المنسدلة Data Entry. واختر Surface Interpolation وستظهر قائمة اختر منها Thiessen.

- عندما تظهر نافذة جديدة أكمل الفراغات بها كالتالي:

- اسم الملف الخطي المدخل    		  	  Input vector file   stations

- اسم الملف الخلوي المخرج 		   		  output image           this1

- عدد الأعمدة للملف الخلوي 			  Columns                   400

- عدد الصفوف بالملف الخلوي			  Rows                        400

- ستظهر نافذة تحوي ملف خلوي به ستة مضلعات كل مضلع يمثل محطة من محطات قياس المطر.

- أضف طبقة المحطات وطبقة حدود الوادي للطبقة الخلوية ذات المضلعات مستخدما لوحة الرموز uniform black.

- لاحظ أن هذه المضلعات متجاوزة لحدود الوادي ولا بد من قصرها على حدود الوادي وسيتم ذلك بضرب الخريطة المنتجة بخريطة خلوية للوادي جميع خلاياها داخل الوادي تحمل القيمة واحد وخارجة تحمل القيمة صفر.

- لإنتاج خريطة خلوية للوادي ذات قيم واحد وصفر اتبع الخطوات التالية:

- أنشئ خريطة خلوية جميع خلاياها تحمل القيمة صفر وذلك بالضغط على القائمة المنسدلة Data Entry. اختر  الخيار Initial

- عند ظهر النافذة الجديدة أكمل الفراغات بها كالتالي:

- اسم الملف الخلوي (الخريطة) المنتج 					  output Image      wadi

- اسم الملف الخلوي الذي ستنسخ منه معلومات التوثيق    image to copy parameter from          this1

- اختر OK.

- اعرض الطبقة الخلوية المنتجة WADI ماذا تلاحظ؟ ستظهر شاشة سوداء توضح أن الطبقة الخلوية تحمل جميع خلاياها القيمة صفر.

- قم بتحويل ملف الوادي الخطي Wadi  إلى ملف خلوي وذلك بالضغط على القائمة المنسدلة Reformat. واختر الخيار Raster/ vector conversion. ومن الخيارات التي تظهر لك اختر الخيار PolyRas وعندما تظهر النافذة أكمل الفراغات كالتالي:

- اسم الملف الخطي (حدود الوادي) 				  Vector polygon file       wadi

- اسم الملف الخلوي الذي سيتم تحديث معلوماته	   	Image file to be updated          wadi

- يظهر على الشاشة ملف خلوي يمثل حدود الوادي الخلايا داخله تحمل القيمة 1 وخارجة تحمل القيمة صفر واسمه wadi.

- ستقوم الآن بضرب الطبقتين الخلويتين wadi و This1 لإنتاج الملف الخلوي This2  الذي يظهر الوادي مقسم إلى ستة مضلعات كل مضلع يمثل محطة وذلك بعمل الخطوات التالية:

- اختر القائمة المنسدلة (تحليل) GIS Analysis ومنها اختر الخيار (المعاملات الرياضية) Mathematical operators وتظهر لك قائمة أختر منها خيار (تراكب الطبقات) Overlay والذي سيفتح نافذة جديدة أكمل الفراغات بها كالتالي:

- اسم الطبقة الخلوية الأولى (حدود الوادي) 				  First image      wadi

- اسم الطبقة الخلوية الثانية (المضلعات)		  		 	 Second image          this1

- اسم الطبقة الخلوية الناتجة عن الضرب (المضلعات داخل الوادي)	 	 Output image          this2

- في وسط الشاشة هناك عدة عمليات رياضية يمكن عملها أختر عملية الضرب  First* Second  ثم اضغط الزر OK.

- ستظهر على الشاشة المضلعات مباشرة، إذا كانت الألوان غير مناسبة يمكن تغييرها باختيار Layer Properties  من النافذة Composer  ثم اختيار أحد لوحات الألوان المناسبة مثل qual16.

- أضف الطبقتين الخطيتين لحدود الوادي ومواقع محطات الأمطار المضلعات مستخدما لوحة الرموز uniform .white

حساب المساحة لكل مضلع بالكيلومترات المربعة:

- اختر القائمة المنسدلة تحليل GIS Analysis  ثم اختر منها الخيار Database query  وعندما تظهر قائمة اختر منها خيار المساحة Area وأكمل الفراغات كالتالي:

- اسم الملف الخلوي المرغوب حساب المساحات منه 	  Input image      this2

- اختر طريقة عرض النتيجة في جدول		Tabular

- أختر وحدة حساب المساحات بالكيلومترات المربعة	Square Kilometers

- أختر OK  تظهر قائمة بها أرقام المضلعات ومساحات كل مضلع منها وتستخدم تلك المساحات لحساب قيمة عمق المطر المتوسط على الوادي حسب المعادلة التالية:

P: عمق المطر المتوسط على الوادي

Pi: عمق المطر المسجل في محطة i.

Ai: مساحة المضلع i.

N: عدد المحطات ضمن حدود أو حول الوادي.